# Схема водоснабжения

# Межевого городского поселения.

# Введение.

Существующая схема водоснабжения г/п Межевой в настоящее время представляет собой комплекс сооружений, в который входят:

- Водозаборные сооружения;

- Накопительные ёмкости;

- Разводящая водопроводная сеть.

# Водозаборные сооружения.

Водозаборные сооружения  г/п Межевой введены в эксплуатацию в 1961 году. По проекту забор воды был предусмотрен из водоёма реки Ай, на берегу которой расположены водозаборные сооружения. С 1983 года водоснабжение осуществляется из артезианских скважин оборудованных насосами типа  ЭЦВ.

В настоящее время забор воды из реки Ай предусмотрен только в аварийных случаях, обеспечение населения г/п Межевой питьевой водой осуществляется только из скважин.

Суммарная производительность скважин составляет – 5896,0 м3/сут. Нормативно-расчетное водопотребление – 4193,5 м3/сут.

Водозаборные сооружения представлены:

- резервные.) Рабочие скважины оборудованы насосными агрегатами типа  ЭЦВ 8-25

- 110 и ЭЦВ 10-65-110.

- насосная станция второго подъёма, оборудованная 3 мя насосами типа ЦНС 180-212.

- очистительно-фильтровальная станция, в которую входят 4 фильтра и 4 реактора.

- накопительные ёмкости 2 шт. объёмом 100 м3 каждая.

- хлораторная.

# Накопительные ёмкости.

Для аккумулирования питьевой воды, в настоящее время существуют 2 накопительные ёмкости: объёмом в 1000 м3 металлическая – рабочая ; объёмом в 500 м3 бетонная – находится в нерабочем состоянии (выведена из эксплуатации в 2002 г.)

# Разводящая водопроводная сеть.

Существующая разводящая сеть представлена водоводами и сооружениями на водоводах. Водоводы подразделятся на:

- Напорные водоводы – служат для подачи воды от водозаборных сооружений (от

насосной станции 2 подъёма) до накопительной ёмкости. В настоящее время существует 2 напорных водовода . Первый Ø 219 мм. – рабочий, второй Ø 169 мм. – резервный, протяжённость водоводов составляет – 2830 м. каждый. Перепад высот между водозаборными сооружениями и накопительными ёмкостями составляет - 180÷185 м.

- Магистральные, уличные и внутриквартальные водоводы – служат для

распределения воды от накопительной ёмкости до потребителей.

Общая протяженность данных сетей составляет – 23915 м. Магистральные, уличные и внутриквартальные сети сданы в эксплуатацию в период 1958 -2002 гг.

Сети выполнены из чугунных, стальных и пластиковых труб. В настоящее время водопроводные сети имеют очень большой износ, который составляет ~ 87÷92%.

- Летние (временные) водоводы – служат для полива напольных участков. Данные

сети находятся в собственности потребителей. Протяженность  и износ данных сетей не учтен.

- Сооружения на разводящей сети г/п Межевой представлены:

- водяные колодцы – 156 шт.;

- запорная арматура (задвижки, вентиля Ø 25 ÷219 мм.) ~ 285 шт.;

- водоразборные колонки – 43 шт.;

- пожарные гидранты – 25 шт.

# Показатели перспективного спроса на питьевую воду

в установленных границах территории поселения.

Исходя технических характеристик водозаборных сооружений и условий лицензионного соглашения к лицензии ЧЕЛ 01819 ВЭ, нормативно-расчётное водопотребление может составлять – 4193,5 м3/сут.( 1500 тыс.м3/год). Фактический подъём воды за последние 4 года составил:

-  за  2011 год  -  532000 м3/год или 1457,5 м3/сут;

-  за  2012 год  -  458000 м3/год или 1251,4 м3/сут;

-  за  2013 год  -  437000 м3/год или 1197,3 м3/сут;

-  за  2014 год  -  390000 м3/год или 1068,5 м3/сут.

В настоящее время существующее потребление холодной воды в 2.5 раза меньше нормативно-расчетного водопотребления. Таким образом, техническая возможность водозаборных сооружений и разрешенный водоотбор подземных вод, позволяет обеспечить холодным питьевым водоснабжением увеличение абонентов поселения, как минимум в 2 раза.

# Структура абонентов водоснабжения.

# Таблица 1.1

| Степень благоустройства | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | чел | 4185 | 4201 | 4220 | 4146 |
| Бюджет | чел | 1898 | 1896 | 1887 | 1951 |
| Прочие | чел | 108 | 105 | 96 | 96 |
| Всего: | чел | 6191 | 6097 | 6203 | 6193 |

Удельные показатели водоснабжения групп потребителей.

Таблица 1.2

| Жилищный фонд | бюджет | Прочие потребители |
| --- | --- | --- |
| Количество потреби телей. чел. | Утверж денный норматив м3/чел | Расчетный норматив м3/чел | Предъяв ленный по счетам м3/чел | Количество потреби телей чел. | Расчетный норматив м3/чел. | Предъяв ленный по счетам м3//чел | Количество потреби телей чел. | Расчетный норматив м3/чел | Предъяв ленный по счетам м3/чел |
| 4146 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 1951 | 0,5 | 0,2 | 96 | 16,7 | 13,4 |
| ООО «КОНиС» | 35386 Гкал. | 5,0 м3/Гкал | 3,4 м3/Гкал |

Тарифы на водоснабжение на 2014 – 2015 г.г.

Таблица 1.3

| Водоснабжающая организация | Постановление ЕТО (№ и дата) | Среднеотпускной тариф (руб/м3) | Тариф на воду (без НДС) руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | бюджет | прочие |
| ООО «КОНиС 1» | 2014 | 55/71 От 13.12.13 | С 1.01.14 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
|  |  |  | С 1.07.14 24,60 | 25,58 | 25,58 | 25,58 |
|  | 2015 | 49/148 От 26.11.14 | С 1.01.15 25,58 | 25,58 | 25,58 | 25,58 |
|  |  |  | С 1.07.15 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |

Сети водоснабжения г/п Межевой

Таблица 1.4

| Место расположения | Эксплуат-я организация | Протяженность км. | Год ввода в экспл-ю | Износ % | Потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норматив | факт |
| Межевой | ООО «КОНиС 1» | 29,6 | 1958- 2000 | 83,3 | 46 | 28 |

Сведения об дефиците водоснабжения г.п Межевой.

Таблица 1.5

| Структура потребителей | Нагрузка по водоснабжению, м3/год |
| --- | --- |
| Жил. фонд | 100798,1 |
| Бюджет | 5282,9 |
| Прочие | 145076 |
| Итого: | 251157 |

Водоснабжение жилого фонда, бюджетных организаций и прочих потребителей в настоящее время осуществляется от водозаборных сооружений. В 2014 г.  фактическая нагрузка водопотребления составила  - 268,6 т.м3/год. Фактический подъём воды водозаборными сооружениями за 2014 г. составил – 390,0 т.м3/год. Суммарная паспортная производительность водозаборных сооружений составляет – 2152,04 т.м3/год.

Нормативно-расчетное водопотребление составляет – 1530,63 т.м3/год. Таким образом существующие производственные мощности водозаборных сооружений обладают существенным запасом.

Перечень                                                                                                                                                            имущества, переданных по договору аренды  ООО «КОНиС-1»

| № п/п | Инв. № | Наименование объекта, согласно технической документации | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика объекта | Балансовая стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6311 | Здание насосной станции | 1961 |  | 141489,0 | 141489,0 | 0 |
| 2 | 6411 | Здание сторожки | 1961 |  | 13629,0 | 13629,0 | 0 |
| 3 | 6511 | Туалет | 1961 |  | 2039,0 | 2039,0 | 0 |
| 4 | 6611 | Будка деревянная | 1981 |  | 7843,0 | 7843,0 | 0 |
| 5 | 6711 | Здание насосной станции 2-го подъема | 1961 |  | 919787,0 | 919787,0 | 0 |
| 6 | 6811 | Здание склада коагулянта и хлор. извести | 1961 |  | 12894,0 | 12894,0 | 0 |
| 7 | 4037 | Здание бойлерной | 1962 |  | 7915,51 | 7915,51 | 0 |
| 8 | 1286 | Водоионизированная скважина №3 | 1981 |  | 437636,0 | 255249,3 | 182386,7 |
| 9 | 1287 | Водоионизированная скважина №5 | 1982 |  | 126684,0 | 72096,18 | 54587,82 |
| 10 | 1288 | Водоионизированная скважина №6 | 1982 |  | 199008,0 | 112688,31 | 86319,69 |
| 11 | 1289 | Водоионизированная скважина №8 | 1985 |  | 180475,0 | 92993,9 | 87481,1 |
| 12 | 1290 | Водоионизированная скважина №10 | 1985 |  | 180502,0 | 93007,3 | 87494,7 |
| 13 |  | Водоионизированная скважина №7 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | Водоионизированная скважина №9 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1280 | Водозаборный колодец | 1961 |  | 6153,0 | 4525,4 | 1627,6 |
| 16 | 1281 | Береговой колодец | 1961 |  | 61716,0 | 45372,7 | 16343,3 |
| 17 | 1282 | Резервуар цилиндрический 100 м3 | 1961 |  | 38205,0 | 38205,0 | 0 |
| 18 | 1285 | Резервуар 100 м3 | 1971 |  | 23327,0 | 21724,4 | 1602,6 |
| 19 | 1283 | Резервуар цилиндрический 500 м3 | 1961 |  | 109749,0 | 109749,0 | 0 |
| 20 | 1300 | Резервуар 1000 м³ | 1994 |  | 186808,0 | 68884,6 | 117923,4 |
| 21 | 400 | Наружные тепловые сети | 1961 |  | 25917,0 | 25917,0 | 0 |
| 22 | 3438 | Наружные тепловые сети | 1958 |  | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4011 | Техническая канализация | 1961 |  | 62493,0 | 62493,0 | 0 |
| 24 | 377 | ЛЭП 10 кВт |  | 900м | 73682,0 | 73682,0 | 0 |
| 25 | 5092 | Эл. двигатель АО 31352 160 кВт | 2001 |  | 46000,0 | 22011,0 | 23989,0 |
| 26 | 1116 | Трансформатор сварочный | 1993 |  | 861,0 | 861,0 | 0 |
| 27 | 1402-1404 | Насос ЭЦВ 10-63-110 | 1995 |  | 1672,0 | 1672,0 | 0 |
| 28 | 5085 | Насос ЭЦВ 8-25-100 | 2000 |  | 10444,34 | 10444,34 | 0 |
| 29 | 5086 | Насос ЭЦВ 8-25-100 | 2000 |  | 10444,33 | 10444,33 | 0 |
| 30 | 5090 | Насос ЦНС 180-212 дв.160/1500 | 2001 |  | 104903,3 | 83618,9 | 21284,4 |
| 31 | 2059 | Насос ЦН | 2002 |  | 26246,0 | 18817,0 | 7429,0 |
| 32 | 4057 | Станок труб ГХ-60 | 1989 |  | 220,6 | 220,6 | 0 |
| 33 | 4139 | Течеискатель ТЕАКОН | 2001 |  | 17700,0 | 7695,0 | 10005,0 |
| 34 | 4137 | Вычислитель расхода воды Метран-310 | 2001 |  | 17184,0 | 14301,0 | 2883,0 |
| 35 | 15144 | Насос ЦНС 180-212 | 2003 |  | 4536,0 | 4536,0 | 0 |
| 36 | 17377 | Насос ЦМС-180-212 | 2003 |  | 6494,0 | 6494,0 | 0 |
| 37 | 2041 | Стол однотумбовый | 1995 |  | 872,45 | 872,45 | 0 |
| 38 | 15238 | Стол однотумбовый | 2003 |  | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 15239 | Стол лабораторный | 2003 |  | 0 | 0 | 0 |
| 40 |  | Сети холодного водоснабжения: |  | 31042 м | 2 838 566,41 | 2 749754,89 | 88811,52 |
|  |  | Напорный водовод от водозаборных сооружений до накопительной емкости V1000 м3 |  | D=219, 2830м (сталь) D=169, 2830м (сталь) |  |  |  |
|  |  | Водопроводная колонна на водоводе ул. Школьная |  |  |  |  |  |
|  |  | Водовод к водозаборной колонке по ул. Суворова |  | D=25, 170м (сталь) |  |  |  |
|  |  | Водовод от напорного водовода до ВК 89 ул. Чапаева. В. Колонка |  | D=89, 1200м (пластик) |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВКО (накопительная емкость) до ВК-1 |  | D=219, 480м (сталь) D=219, 480м (сталь) D=169, 480м (сталь) |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-1 до ВК-2 |  | D=219, 75м (сталь) D=219, 75м (сталь) D=169, 75м (сталь) |  |  |  |
|  |  | Водовод от ВК-1 до ВК 906 Толстого 1 (пож. Гидрант в колонка) |  | D=100, 265м (сталь) |  |  |  |
|  |  | Водовод от ВК-2 до ВК 22 ул. Дачная 1-3 в колонка |  | D=100, 330м. (сталь) |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК 2 до ВК 3 |  | D=225, 154м (пластик) D=169, 154м (сталь) |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-3 до ВК-70 |  | D=225, 142 пластик |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-70 до ВК-71 |  | D=225, 98 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-71 до ВК-72 |  | D=219, 128 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-72 до ВК-73 |  | D=219, 186 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-73 до ВК-74 |  | D=219, 90 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК 74 до В колонки |  | D=25, 20 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-74 до ВК-75 |  | D=219, 328 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-75 до ВК-76 |  | D=219, 126 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-76 до ВК-77 |  | D=219, 178 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-77 до ВК-77,5 ул. Юбилейная |  | D=89, 396 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-77 до ВК-78 |  | D=219, 68 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-78 до ВК-79 |  | D=219, 44 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-79 до дома №40 УЛ. Олимпийская |  | D=57, 450 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-79 до газовой котельной |  | D=219, 314 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-79 до ВК-80 |  | D=159, 110 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-80 до ВК-81 |  | D=159, 92 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-80 до дома № 22 ул. Луговая |  | D=89, 297 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-81 до ВК-82 |  | D=159, 225 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-82 до ВК-82,1 ул. Граничная |  | D=159, 92 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-82,1 до дома №2 ул. Граничная |  | D=57, 128 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-82,1 до дома № ул. Граничная |  | D=100, 231 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-82 до ВК-83 (к. сброс) |  | D=219, 742 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-83 до ВК-84 |  | D=219, 236 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-84 до ВК-85 (ул. Айская) |  | D=219, 140 сталь D=219, 140 сталь |  |  |  |
|  |  | Магистральный водовод от ВК-85 до ВК-86 (3 уклон) |  | D=219, 280 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-85 до ул. Айская |  | D=89, 300 сталь D=40, 400 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-3 до ВК-4 |  | D=169, 176 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-4 до ВК-5 |  | D=150, 100 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-4 до дома ул. К. Маркса 6 |  | D=76, 12 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-5 до ВК-6 |  | D=150, 24 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-5 до ул. К. Маркса 1 |  | D=57, 12 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-6 до ВК-7 (пож гидр) |  | D=150, 58 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-6 до ВК-66 |  | D=100, 74 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-66 до Советская 1 |  | D=25, 8 пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-66 до ВК-50 |  | D=100, 76 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-50 до дома №3 Советская |  | 22 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-50 до дома № 5 ул. Советская |  | D=100, 84 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-51 до дома № 5 ул. Советская |  | 8 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-7 до ВК-8 |  | D=150, 96 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-7 до ВК-65 |  | 36 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-65 до здания ДК |  | 14 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-65 до дома № 7 ул. Советская |  | 50 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-8 до ВК-9 |  | D=150, 20 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-9 до К. Маркса 3а (гидрант) |  | D=100, 76 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-9 до ВК-10 |  | D=150, 82 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-10 до здания ВГСЧ |  | 16 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК10 до ВК11 |  | D=150, 80 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК11 до ВК12 |  | D=150, 82 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-12 до дома К. Маркса 9 |  | 10 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-12 до ВК-13 |  | D=150, 100 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-13 до дома К. Маркса 11 |  | 16 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК13 до ВК14 |  | D=150, 46 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-14 до ВК-15 |  | D=150, 166 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-15 до ВК-16 |  | D=150, 52 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-16 до ул. Южная дом №46 |  | 138 пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-16 до ВК-17 |  | D=150, 92 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-17 до ВК-21 |  | D=150, 344 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-21 до ЦТП |  | D=100, 34 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-21 до ЦТП |  | D=100, 900 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-21 до очистных сооружений |  | 198 пластик, сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-15 до ВК-76,2 |  | 136 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76,2 до Южная 29 (наружный) и Южная 1 |  | D=25, 410 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76 до ВК-76,3 (колонка, пож. гидрант) |  | D=100, 168 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76,3 до ВК-76,11 (колонка) |  | D=100, 266 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76,11 до дома 1 Мая 28 |  | 14 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76,11 до ВК-76,12 |  | D=100, 70 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76,12 до 1 Мая 36 |  | 16 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76,12 до 1 Мая 38 |  | D=100, 46 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ТВК-76,3 до ВК-76,4 |  | 208 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76,4 до ВК-76,6 (2 колонки) |  | D=50, 206 пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76,6 до ВК-76,7 (колонка) |  | 142 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76 до ВК-76,8 (колонка) |  | 110 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76,8 до ВК-76,9 |  | D=40, 86 пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-76,4 до ул. Береговая 14 |  | D=150, 230 пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-72 до ВК-81 |  | 124 пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-81 до ул. Трактовая 39 (3 колонки) |  | D=57, 580 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-81 до ВК-86 ул. Водопроводная 91 пож. гидрант, колонок 5 шт. |  | D=89, 672 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-82 до ВК-82,1 Парковая 2 (колонка) |  | D=25, 128 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-83 до ВК-83,1;83,2 2 шт. колонки |  | 286 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-86 до ВК-88 2 колонки |  | 250 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод на ул. Березовая №9 |  | D=32, 176 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-89 по ул. Чапаева (3 колонки) |  | D=25, 220 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-89 до ВК-90 до ул.Толстого |  | D=57, 116 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-90 до по ул. Толстого (5 колонок) |  | D=57, 444 сталь пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-90,3 до ул. Орджоникидзе |  | 128 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-90 до ул. Бр. Занозиных |  | D=32, 158 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод ул. Южная д.15 до ул. Южная д.28 |  | D=63, 230 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-3 до ВК-43 |  | D=150, 66 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-43 до дома 12 Лесная |  | 120 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-43 до д. 5-7 Лесная |  | 46 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-43 до ВК-45 |  | D=150, 180 сталь пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-45 до ВК-49 (пож. гидрант, в. колонка) |  | D=100, 264 сталь |  |  |  |
|  |  | Водовод от ВК-46 до дома К. Маркса 8 |  | 10 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-48 до дет сада |  | 88 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от дет. сада до дома №2 Советская |  | D=25, 188 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-49 до ВК-29 |  | D=100, 88 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-49 до 6а Шахтерская |  | D=100, 28 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-29 до ВК-26 в. колонка |  | D=100, 174 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-24 до Шахтерская 8а и 6а (пож.гидрант) |  | D=100, 138 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-24 до К.Маркса 10 |  | 40 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-29 до ВК-33 пож. гидрант |  | D=100, 204 сталь чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-31 до Шахтерская 9 |  | D=25, 168 пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-32 до Шахтерская 9 |  | D=100, 22 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-33 до ВК-33а |  | 48 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-33а до домов 19-21 шахтерская |  | 72 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-33 до ВК-8 |  | D=100, 312 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-68 до домов №10-12 ул. Советская |  | 80 сталь пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-33 до ВК-39 |  | D=150, 514 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-34 до ВК-35а пож. гидрант |  | D=100, 114 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от домов 23-25 ул. Шахтерская |  | 16 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-35б до ВК-56 2 пож. гидранта |  | D=100, 256 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-35а до домов 27-29 ул. Шахтерская |  | 78 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-36 до ВК-36а пож. гидрант |  | D=80, 34 пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-36а до ул. Шахтерская 12 |  | D=25, 8 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-36а до ВК-36б |  | 40 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-36б до домов №6, 8, 10 ул. Шахтерская |  | 98 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-36 до Шахтерская 31 |  | 12 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-37 до Бани |  | 20 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-37,1 до Советская 18 |  | D=76, 28 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-39 до здания эл. цеха |  | 236 сталь |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-29 до ВК-42 |  | 246 чугун пластик |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-42 ул. Молодежная |  | 134 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-52 до ВК-56 |  | D=100, 186 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-56 до ВК-11 |  | D=100, 154 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-56 до ВК-60 |  | D=100, 178 чугун |  |  |  |
|  |  | водовод от ВК-60 до ВК-13 |  | D=100, 154 чугун |  |  |  |
|  |  | Придомовые водоводы 3 квартала |  | D=25-32, 118 сталь |  |  |  |
|  |  | Придомовые водоводы 4 квартала |  | D=25-32, 112 сталь |  |  |  |
|  |  | Придомовые водоводы ул. Лесная |  | 130 сталь |  |  |  |
| 41 |  | Сети водопровода | 2003 | 223,35 м. | 37445,76 | 1955,53 | 35490,23 |
| 42 |  | Сети водопровода | 1994 | 89,25 м. | 14964,12 | 4938,16 | 10025,96 |
| 43 |  | Колодцы №3,4 2 шт. | 2000 |  | 139145,04 | 13914,50 | 125230,54 |
| 44 |  | Колодцы № 1,2,5,6 4шт. | 2000 |  | 69028,80 | 6902,80 | 62126,0 |
| 45 |  | Водопровод от ВК-152 ул. Парковая до дома №9 по ул. Березовая ВК-126 | 1994 |  | 25000,0 | 12500,0 | 12500,0 |
| 46 |  | Часть водовода по ул. Дачная | 2009 |  | 99735,0 | 0 | 99735,0 |
| 47 | 3559 | Водовод к хлебопекарне | 1958 |  | 62945,17 | 62945,17 | 0 |
| 48 |  | Колонка ул. Дачная д.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 49 |  | Колонка ул. Лесная д.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 50 |  | Колонка ул. Лесная на перекрестке |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 51 |  | Колонка ул. Чапаева д.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 52 |  | Колонка ул. Чапаева д.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 53 |  | Колонка ул. Чапаева д.14 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 54 |  | Колонка ул. Чапаева д.19 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 55 |  | Колонка ул. Толстого д.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 56 |  | Колонка ул. Толстого д.15 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 57 |  | Колонка ул. Толстого д.23 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 58 |  | Колонка ул. Толстого д.34 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 59 |  | Колонка ул. Толстого д.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 60 |  | Колонка ул. Бр. Занозиных д.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 61 |  | Колонка ул. Орджоникидзе д.11 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 62 |  | Колонка ул. Орджоникидзе д.23 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 63 |  | Колонка ул. Трактовая д.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 64 |  | Колонка ул. Трактовая д.21 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 65 |  | Колонка ул. Трактовая д.37 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 66 |  | Колонка ул. Водопроводная д.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 67 |  | Колонка ул. Водопроводная д. 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 68 |  | Колонка ул. Водопроводная д. 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 69 |  | Колонка ул. Парковая д.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 70 |  | Колонка ул. Парковая д.16 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 71 |  | Колонка ул. Парковая д.28 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 72 |  | Колонка ул. Парковая д.38 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 73 |  | Колонка ул. Парковая д.42 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 74 |  | Колонка ул. Бр. Пупышевых д.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 75 |  | Колонка ул. Бр. Пупышевых д.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 76 |  | Колонка ул. 1 Мая д.23 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 77 |  | Колонка ул. 1 Мая д.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 78 |  | Колонка ул. Березовая д.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 79 |  | Колонка ул. Березовая д.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 80 |  | Колонка ул. Саткинская д.22 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 81 |  | Колонка ул. Горная д. 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 82 |  | Колонка ул. Горная д. 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 83 |  | Колонка ул. Горная д.29 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 84 |  | Колонка ул. Береговая д. 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 85 |  | Колонка ул. Южная д.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 86 |  | Колонка ул. Южная д.25 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 87 |  | Колонка ул. Школьная д.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 88 |  | Колонка ул. Школьная д.10 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 89 |  | Колонка ул. Блиновка д.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 90 |  | Колонка ул. Айская д.60 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 91 |  | Колонка ул. Айская д.30 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 92 |  | Колонка ул. Айская д.18 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 93 |  | Пожарный гидрант №1 ул. Шахтерская, 31 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 94 |  | Пожарный гидрант №2 ул. Шахтерская, 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 95 |  | Пожарный гидрант №3 ул. Шахтерская, 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 96 |  | Пожарный гидрант №4 ул. Советская, 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 97 |  | Пожарный гидрант №5 ул. Шахтерская, 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 98 |  | Пожарный гидрант №6 ул. Шахтерская, 6а |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 99 |  | Пожарный гидрант №7 ул. Советская, 3а |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 100 |  | Пожарный гидрант №8 ул. Шахтерская, 8а |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 101 |  | Пожарный гидрант №9 ул. К. Маркса, 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 102 |  | Пожарный гидрант №10 ул. Лесная, 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 103 |  | Пожарный гидрант №11 ул. К. Маркса, 7а |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 104 |  | Пожарный гидрант №12 ул. К. Маркса, 8а |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 105 |  | Пожарный гидрант №13 ул. К. Маркса, 3а |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 106 |  | Пожарный гидрант №14, ул. Водопроводная, 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 107 |  | Пожарный гидрант №15 ул. К. Маркса, 5а |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 108 |  | Пожарный гидрант №16 ул. Южная, 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 109 |  | Пожарный гидрант №17 ул. Горная, 26 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 110 |  | Пожарный гидрант №18 ул. 1 Мая, 35 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 111 |  | Пожарный гидрант №19 ул. Советская, 21 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 112 |  | Пожарный гидрант №20 ул. Советская, 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 113 |  | Пожарный гидрант №21 ул. Советская, 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 114 |  | Пожарный гидрант №22 ул. Советская, 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 115 |  | Пожарный гидрант №23 Теплопункт |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 116 |  | Пожарный гидрант №24 ул. Южная, 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 117 |  | Пожарный гидрант №25 ул. Блиновка |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 118 |  | Пожарный гидрант №26 ул. Советская, 18 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 119 |  | Пожарный гидрант № 27 ул. Толстого напротив дома №1 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 5094 | Бензорез в сборе | 2001 |  | 2500,0 | 2500,0 | 0 |
| 121 | 3961 | Станок фрезерный 6М82 | 1988 |  | 31056,0 | 4059,0 | 26997,0 |
| 122 | 3962 | Станок строгальный 7307 | 1988 |  | 20704,0 | 2706,0 | 17998,0 | 0 |
| 123 | 3963 | Станок сверлильный 2с132 | 1988 |  | 31056,0 | 4070,0 | 26986,0 |
| 124 | 4063 | Гидропресс | 1988 |  | 15539,0 | 2035,0 | 13504,0 |
| 125 | 1300236 | Двойной насос | 2007 |  | 16548,41 | 0 | 16548,41 |
| ИТОГО 6435807,07 5198497,1 1237309,97 |

Анализ эффективности водоснабжения.

Услуги водоснабжения жилого фонда, бюджетных организаций и прочих потребителей г.п Межевой осуществляет ООО «КОНиС-1», который обслуживает водозаборные сооружения, накопительные ёмкости и водоводы на правах договора аренды имущества производственного назначения с муниципальным образованием « Межевое городское поселение»

За годы эксплуатации водозаборных сооружений реконструкций и модернизаций не проводилось. Здание насосов 2го подъёма и очистительно-фильтровальной станции находится в удовлетворительном состоянии, но требует значительных капитальных вложений на ремонт помещения, а именно:

- выполнить замену оконных блоков с частичной закладкой оконных проёмов;

- произвести косметический ремонт (штукатурка, побелка и окраска ) производственных          и бытовых помещений;

- оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию помещений;

- выполнить капитальный ремонт кровли здания.

Существующее насосное оборудование водозаборных сооружений было рассчитано на работу градообразующего предприятия  ОАО ЮУБР, которое использовало большую часть добываемой воды для своих производственных нужд. В настоящее время данное предприятие прекратило свою производственную деятельность и  основными потребителями питьевого водоснабжения остались жилой фонд и бюджетные организации. Вследствие чего удельный расход электроэнергии на 1 м3 поднимаемой воды за 2014 г.    составил – 1,93 квтч/ м3, при утверждённом удельном расходе на 2014г.- 1,548  квтч/м3

Существующее насосное оборудование водозаборных сооружений имеет завышенный номинал, насосы оснащены мощными электродвигателями, 1й и 2й подъёмы не автоматизированы, что приводит к значительному расходу электроэнергии.

Для аккумулирования и  распределения питьевой воды в разводящую сеть, в схеме водоснабжения предусмотрено устройство накопительных ёмкостей. В настоящее время существуют 2 накопительных ёмкости объёмом 500 м3 (бетонная) и 1000 м3(металлическая). Накопительная ёмкость объёмом 500 м3 выведена из работы в 2002 году в виду утечки воды из ёмкости. Накопительная ёмкость в 1000 м3 сдана в эксплуатацию в 1992 году. За последние 4 года эксплуатации ёмкости, происходят неоднократные порывы стенок бака, утечки воды происходят как в надземной, так и в подземной части бака.

Аварийность бака-накопителя.

| Год. | Количество аварий. Место утечки. |
| --- | --- |
|  | Надземная часть. | Подземная часть |
| 2011 | 1 | 2 |
| 2012 | 3 | 2 |
| 2013 | 2 | 3 |
| 2014 | 2 | 4 |

Из данной таблицы видно, чтосуществующий бак-накопитель объёмом 1000 м3 находится в аварийном состоянии и требует срочного капитального ремонта.

В настоящее  время построена и сдана в эксплуатацию новая металлическая накопительная  ёмкость объёмом 1000 м3.

Разводящая сеть г.п Межевой сдана в эксплуатацию в 1958 г с частичной заменой и дополнительным строительством в 1994-2000г.г. Протяженность водопроводных сетей составляет – 31,04 км. Водоводы выполнены из чугуна, стали и пластика. Водопроводная сеть разделяется на :

- напорные водоводы         Ø 169 и Ø 219мм – 5,66 км ; износ – 76%;

- магистральные водоводы Ø 219 мм            - 10,24 км; износ – 87%;

- уличные водоводы            Ø100 – 150 мм    - 9,1 км; износ – 82%;

- внутриквартальные сети   Ø 25 – 89 мм.     – 4,6 км; износ – 87%.

Так же в разводящую сеть входят временные (летние) водоводы, которые служат для полива напольных садов и напольных огородов. Данные сети не входят в сферу обслуживания ООО «КОНиС -1» и находятся в частной собственности потребителей.

Аварийность сетей водоснабжения за 2014 г.

| № п.п | Наименование водовода | Диаметр м.м | Количество аварий | Износ % | Число часов простоя, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напорный в-д | Ø 219-169 | 1 | 76 | - |
| 2 | Магистральный | Ø 219 | 2 | 87 | 8 |
| 3 | Уличный в-д | Ø 100-150 | 13 | 82 | 25 |
| 4 | Внутриквартальные | Ø 25-89 | 18 | 87 | 32 |

Износ водопроводных сетей составляет до 87%, в связи с большим износом водопроводных сетей происходят частые порывы( утечки) холодной питьевой воды, которые составляют до 45 %.

Для определения эффективности работы водозаборных сооружений необходимо определить удельный расход электроэнергии, который определяется по формуле:

Vу = V/Q

где:  Vу – условный расход электроэнергии на 1 м3 поднимаемой воды;

V – потреблённый объём электроэнергии за год;

Q – годовой объём поднимаемой воды.

| Наименование | Ед. измерения | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Потребление э.э. | тыс.кВт.час/год | 844,9 | 817,7 | 752,1 |
| Подъём воды | тыс. м3/год | 458,0 | 437,0 | 390,0 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт.ч/м3 | 1,84 | 1,87 | 1,93 |

Утверждённый удельный расход ГК «ЕТО» составляет 1,548 кВт.ч/м3. Из таблицы видно, что фактический удельный  выше нормативного значения утверждённого удельного расхода. Из чего следует что водозаборные сооружения г.п Межевой работают – неэффективно.

Структура водопотребления.

Потребителями питьевой вода г.п Межевой являются население, бюджетные организации и прочие потребители.

Структура водопотребления по группам потребителей.

| Годы | Всего, м3/год и % | Структура водопотребления, м3/год и % |
| --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджет | прочие | потери |
| 2012 | 458000 | 108858 | 8672 | 199200 | 141270 |
|  | 100 | 23,8 | 1,9 | 43,5 | 30,8 |
| 2013 | 437000 | 100630 | 6450 | 185773 | 144147 |
|  | 100 | 23,0 | 1,5 | 42,5 | 33,0 |
| 2014 | 390000 | 100798 | 5283 | 145076 | 138843 |
|  | 100 | 25,8 | 1,4 | 37,2 | 35,6 |

Данные таблицы показывают, основная доля водопотребления  37,2-42,5 % приходится на прочих потребителей, в которые входит котельная г.п. Межевой. Потери холодной питьевой воды 30,8-35,6 % обусловлены большим износом разводящей сети водоводов и неоплатой за потреблённую воду абонентами летних водоводов.

Объёмы и нормативы водопотребления.

| годы | Группы потребителей | Объём водопотребления, м3/год. |
| --- | --- | --- |
|  |  | договорной | фактически реал-й | разница, % |
| 2012 | население | 143000 | 108858 | 76,1 |
|  | бюджет | 9000 | 8672 | 96,4 |
|  | прочие | 260000 | 199200 | 76,6 |
|  | Всего: | 412000 | 316730 | 76,9 |
| 2013 | население | 104000 | 100630 | 96,8 |
|  | бюджет | 10000 | 6450 | 64,5 |
|  | прочие | 201000 | 185773 | 92,4 |
|  | Всего: | 315000 | 292853 | 93,0 |
| 2014 | население | 104000 | 100798 | 96,9 |
|  | бюджет | 10000 | 5283 | 52,8 |
|  | прочие | 206000 | 145076 | 70,4 |
|  | Всего: | 320000 | 251157 | 78,8 |

Сравнительный анализ договорных и фактических объёмов воды в разрезе групп потребителей показывает, что фактически реализованный объём воды упал по всем группам потребителей:

- население - по причине установки счетчиков. В 2014 г. приборами учета пользовались 2699 человек из 4146 человек, пользующихся услугами холодного водоснабжения или 65% .

- бюджетные организации – объем потребления упал по сравнению с 2012 годом на 3389 м³ или на 39 %. Все бюджетные организации установили приборы учета.

- прочие - для котельной планировалось отпустить в 2014 г.- 170 тыс.м3  холодной воды. Фактически отпущено – 130 тыс.м3 воды. 2360 человек  из 2929  пользуются приборами учетов на ГВС.

Потери воды.

Потери воды складываются из расхода воды на собственные нужды водозаборных сооружений, потерь воды в сетях при транспортировке и не распределённой (не предъявленной) воды потребителям.

Расход воды на собственные нужды водозаборными сооружениями определяется расходом воды на технологический процесс подготовки питьевой воды и другие производственные нужды. На основании технических характеристик водозаборных сооружений, расход воды на промывку фильтров, обеззараживание и подготовку воды составляет – 3,0 % от объёма поднимаемой воды.

Потери воды в сетях при транспортировке и не распределённой воды потребителям, утверждённые ЕТО на 2014 г. составляют – 46,6%, фактические потери за  2014 г. составили – 36%.

Данные по объёмам поднятой воды в сравнении  реализованным

объёмом и потерями воды.

| Годы | Объём воды, м3/год | Потери воды |
| --- | --- | --- |
|  | Поднятый | Предъявленный к оплате | фактические | норматив | Утверждённые ЕТО |
|  |  |  | м3/год | % |  |  |
| 2012 | 458000 | 316730 | 124601 | 28 | - | 28 |
| 2013 | 437000 | 292853 | 122497 | 29 | - | 44,5 |
| 2014 | 390000 | 251157 | 109645 | 29 | - | 43,7 |

Тарифы и финансовые затраты на водоснабжение.

Финансовые затраты на подъем воды и доходы от реализации воды.

| Годы | Финансовые затраты на подъём и транспортировку воды, тыс. руб. | Доходы от реализации питьевой воды, тыс. руб. | Прибыль «+» Убытки « - » тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 6802,5 | 6670,8 | -131,7 |
| 2013 | 7042,8 | 6846,4 | - 196,4 |
| 2014 | 7009,4 | 6299,9 | -709,5 |

Тарифы и себестоимость воды.

| Источник водоснаб жения | Фактические затраты, т. руб | Полезный отпуск воды, т. м3 | Себестоимость воды, руб/м3 | Утверждённый тариф, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Водозабор г/п Межевой | 6802,5 | 7042,8 | 7009,4 | 319,87 | 301,39 | 268,66 | 21-27 | 23-37 | 26-09 | 22-17 | 24-60 | 25-58 |

Выводы.

- Водозаборные сооружения г.п Межевой:

- водозаборные сооружения имеют избыточную производственную мощность;

- здания и сооружения требуют капитального ремонта;

- для снижения удельного расхода электроэнергии требуется модернизация насосного

оборудования 1го и 2го подъёмов.

- Разводящая сеть г.п Межевой:

- накопительные ёмкости требуют капитального ремонта;

- существующая разводящая сеть имеет большой износ, потери воды при                транспортировке превышают нормативные значения;

- упорядочить разбор воды через летние водоводы.

Прогнозирование развития существующей системы водоснабжения

г.п Межевой.

Для составления прогноза развития системы водоснабжения г.п Межевой произведена оценка перспективы развития поселения, включая перспективный план застройки населённого пункта, анализ структуры потребителей и сокращение издержек при производстве и передачи питьевой воды.

В соответствии  плана перспективной застройки населённого пункта, предполагается строительство жилого комплекса в районе улицы Блиновка. Следовательно, для обеспечения данного микрорайона центральным водоснабжением необходимо разработать проект водоснабжения и водоотведения данного микрорайона.

Исходя из данных фактического подъёма воды и фактических потерь воды при транспортировке воды за 2012 г., 2013 г., и 2014 г., среднесуточная часовая производительность водозаборных сооружений должна составлять – 49 м3/час.

Для обеспечения поселения питьевой водой в пиковые периоды, производительность должна составлять – 110 м3/ час.

Мероприятия по модернизации системы водоснабжения

г. п. Межевой.

Целью разработки мероприятий по модернизации водоснабжения является разработка ряда технических, экономических, административных и структурно-организационных решений в рамках единого подхода ко всей системе водоснабжения поселения с учетом интересов всех основных участников процесса водоснабжения (вод снабжающая  организация, потребители, администрация муниципального образования, ГК «ЕТО ЧО», инвесторы и т.д.)

Для г.п.Межевой предлагаются следующие мероприятия по модернизации системы водоснабжения:

- уточнение нагрузок потребителей, присоединённых к существующей системе

водоснабжения;

- установка узлов учета потребителям питьевой воды                     -    2341,5 тыс.руб.

- модернизация водозаборных сооружений                                      -   16250  тыс. руб.

- реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения       -   38700  тыс. руб.

- капитальный ремонт накопительной ёмкости                                 -  8500  тыс. руб.

Всего:                                                                                                        - 65791,5 тыс.руб.

Модернизация водозаборных сооружений.

Учитывая, что существующие водозаборные сооружения введены в эксплуатацию

в 1983 году и предназначались для обеспечения питьевым водоснабжением населения посёлка и градообразующего предприятия ЮУБР, поэтому установленное оборудование водозаборных сооружений (насосы 1и 2 го подъёмов) имеет большой запас производственной мощности и соответственно большое энергопотребление.

В настоящее время для реализации модернизации водозаборных сооружений, требуется:

1.  Выполнить замену насосного оборудования 1го и 2го подъёмов на менее

энергоёмкое с соответствующими техническими характеристиками – 6850 т.р.

2. Выполнить капитальный ремонт зданий водозаборных сооружений – 7300  т.р.

3. Выполнить узел учета поднимаемой холодной воды 2м подъёмом – 2100 т.р.

Реконструкция сетей водоснабжения.

Основной проблемой в обеспечении бесперебойного питьевого водоснабжения, являются существующие сети.  Которые  были в ведены в эксплуатацию в основном в  1958 г. К настоящему времени сети  имеют 100% износ и требуют срочной замены. Так же большие потери питьевой воды происходят вследствие использования её на полив огородов в частном секторе поселения.

Для оценки фактического состояния водоводов, определения очерёдности замены участков трубопроводов, а так же приведения в соответствие диаметров трубопроводов питьевого водоснабжения, необходимо:

- Провести обследование и инженерную диагностику существующих сетей

питьевого водоснабжения;

- Разработать календарный план реконструкции и капитальных ремонтов сетей;

- Выполнить комплекс мероприятий по оптимизации разбора воды летними водоводами.